Требования к составу и содержанию рабочей документации по системе пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

В состав рабочей документации на автоматическую систему пожарной сигнализации (АСПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) должны входить:

- техническое задание на разработку проекта;

- пояснительная записка;

- общие данные;

- планы разводок (схемы закладных), кабелей, проводов и мест установки технических средств АСПС и СОУЭ на объекте;

- планы разводок шлейфов сигнализации и линий связи технических средств АСПС и СОУЭ (совмещенный или раздельный по каждому виду);

- схему соединений структурную общую (совмещенная или раздельная по каждому виду);

- схемы электрические подключения технических средств АСПС и СОУЭ;

- схемы установки технических средств АСПС и СОУЭ в защищаемых помещениях;

- схему установки оборудования в помещении охраны (пожарном посту);

- схему (таблицу) разводки электропитания;

- расчет постоянного тока потребления технических средств АСПС и СОУЭ в режиме тревоги и в дежурном режиме (выбор резервного источника питания);

- акустический расчет СОУЭ;

- кабельный журнал;

- спецификацию оборудования;

- таблицу исходных данных для программирования технических средств АСПС и СОУЭ;

- чертежи общих видов нетиповых решений, конструкций и оборудования (при наличии).

При сдаче АСПС и СОУЭ в эксплуатацию подрядная организация должна представить:

- лицензию, выданную МЧС России  на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств  обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с указанием видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

-монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ.

- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями) согласно требованиям нормативных документов (при наличии);

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт готовности траншей к укладке кабелей (при наличии);

- акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и компонентов АСПС и СОУЭ;

- акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;

- акты о проведении входного контроля материалов и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

- акт освидетельствования скрытых работ;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- акт проведения индивидуальных испытаний;

- ведомость смонтированных приборов и оборудования АСПС и СОУЭ.

- акты о проведении комплексного опробирования;

- акты приёмки технических средств сигнализации в эксплуатацию.